Obec Stožok

Všeobecne záväzné nariadenie

č.    1/2008

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok

Obecné zastupiteľstvo v Stožku podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Stožok podľa Doplnku č. 4

Prvá časť

Zmeny a doplnky

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stožok č. 14/2004 sa mení a dopĺňa takto:

I.

V časti A/ sa text pod číslom 3. dopĺňa nové písmeno k) s textom, ktorý znie:

- v západnej časti katastrálneho územia sa plochy pre nezávadnú výrobu a služby  (lokalita 19) plochy v rozsahu podľa grafickej časti menia na plochy pre obytné účely – Obytná  zóna Stožok II

II.

V časti B/ sa dopĺňa text za poslednou odrážkou, ktorý znie :

- v západnej časti zastavaného územia medzi potokom a obslužnou komunikáciou sa vymedzuje obytná zóna II pre tri 9- bytovky

III.

V časti E/ pod číslom 1. sa za posledným odstavcom vkladajú dva nové odstavce,  ktorý znejú :

Efektívne využitie územia  riešené doplnkom č. 4 – obytná zóna II je podmienené prekládkou časti jestvujúceho vzdušného NN vedenia do novej trasy, na južný okraj riešeného územia. Vonkajšie NN rozvody sú riešené rozšírením jestvujúcej elektrickej siete k jednotlivým objektom.

Realizácia zámeru je podmienená rekonštrukciou jestvujúcej stožiarovej trafostanice na výkon 400 kVA.

IV.

V časti E/ pod číslom 2. sa za posledným odstavcom vkladá nový odstavec,  ktorý znie:

Rozšírenie vodovodného potrubia DN 90 z lokality „Pri majeri“ riešenej doplnkom    č.3 do obytnej zóny II.

V.

V časti E/ pod číslom 3. sa za posledným odstavcom vkladajú tri nové odstavce,  ktoré znejú:

Riešená lokalita Doplnkom č. 4 bude odkanalizovaná delenou kanalizáciou – vody zo spevnených plôch a zo striech budú odvedené do potoka potrubím DN 200- 300, PVC. Splaškovú vody budú odvádzané kanalizačným potrubím DN 200- 250 PVC do ČOV, odkiaľ po prečistení  spoločným kanalizačným zberačom sú odvádzané do vodného toku „Stožocký potok“.

Riešiť odvedenie dažďových vôd tak, aby navrhované riešenie nezasahovalo do inundačného územia vodného toku „Stožocký potok“, ktorý je v predmetnom území neupravený

Podmienky z hľadiska záujmov chránených vodným zákonom budú špecifikované a určené v územnom a stavebnom, resp. vodoprávnom konaní

VI.

V časti E/ pod číslom 4. sa za posledným odstavcom vkladá nový odstavec,  ktorý znie :

Rozšírením STL plynovodu do lokality riešenej Doplnkom č. 4 v dimenzii DN 90

VII.

V časti E/ pod číslom 5. sa za posledným odsekom vkladajú nové odseky,  ktoré znejú :

  - lokalita riešená doplnkom č.4 – obytná zóna II je dopravne napojená na systém miestnych komunikácií zo severozápadnej strany pozemku

  - v rámci pozemku bytových domov musí byť vyriešený dostatočný počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110

VIII.

V časti J/ sa vkladá nový odstavec pod číslom 13),  ktorý znie :

- ochranné pásmo vodných tokov v šírke 5 m (t.j. pre malé vodné toky) – ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov – do ochranného pásma nie je možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň.

IX.

V časti K/, sa za text pod číslom 27 vkladá nový text číslovaný 28 až 32, ktorý znie:

28 – rozšírenie verejného vodovodu do lokality Obytná zóna II

29 – rozšírenie  splaškovej a dažďovej kanalizácie v lokalite obytná zóna II

30 – prekládka časti vzdušnej NN siete v lokalite Obytná zóna II

31 – rekonštrukcia a zosilnenie transformátora  na 400 kVA

32 – rozšírenie STL plynovodu do lokality Obytná zóna II

Druhá časť

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 schválilo obecné zastupiteľstvo v Stožku na svojom zasadnutí dňa 14.12.2007  uznesením č. 76/07 - OZ.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008

Jana Klimová starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2007

Zvesené z úradnej tabule dňa   : 14.12.2007